## Slide 1
<number>
MANUTENZIONE IN HOUSE
CHIUSURA BUCHE A CALDO

## Slide 2
<number>
Le fasi di lavoro
INDICE
L’ambito operativo
Posa della segnaletica
Composizione e dislocazione della squadra
Circoscrizione dell’area di intervento
Fresatura
Stesa del conglomerato bituminoso
Rullatura
Segnaletica orizzontale
Oggetto degli interventi
Tratte interessate

## Slide 3
<number>
L’AMBITO OPERATIVO
L’attività di chiusura delle buche in carreggiata si configura per le seguenti situazioni:
piccoli sfondamenti
- ragnatele
- bruciature
per i soli interventi in Emergenza e/o Marcia Lenta sulle tratte a tre corsie (almeno nella prima fase del progetto) dei Centri Esercizio ROMA3 e ROMA 4 (A1 dal km 491 al km 633 in entrambe le carreggiate)
Superficie max: 10 m2
Profondità max: 15 cm

## Slide 4
<number>
LA SQUADRA D’ INTERVENTO
IVECO “50” per SEGNALETICA
(2 operatori)
CARRELLONE per trasporto mezzi speciali
(1 operatore)
“100” con gru per MATERIALE
(1 operatore)
BOBCat
fresa/spazzola
Rullo
C
S
M
B
R

## Slide 5
<number>
LA SEGNALETICA (1/2)
La chiusura della corsia di marcia prevede l’installazione della segnaletica come da schema seguente:
Nel rispetto delle “Linee guida dell’Operatore su Strada” il personale impiegato per la segnaletica e di 3 unità distribuite tra il mezzo della segnaletica e quello per il trasporto del materiale (la quarta unità è dedicata al carrellone).

## Slide 6
<number>
LA SEGNALETICA (2/2)
La sequenza di intervento:
ed si portano in prossimità del punto di intervento;
Contattano la Sala Radio per l’attivazione del cantiere “inizio posa segnaletica”;
alza il pannello con l’indicazione dei “lavori in corso”;
Un operatore di risale a piedi l’emergenza e presegnala (200 m) con sbandieramento la presenza degli operai al lavoro;
Gli operatori di ed avanzano in coppia coi mezzi, sostando per l’apposizione della segnaletica di preavviso e di chiusura della corsia di marcia. Infine avvisano la Sala Radio del “fine posa segnaletica”;
raggiunge il cantiere ed entra nella segnaletica
S
M
S
S
C
M
S
C
S
M

## Slide 7
<number>
IL RIPRISTINO
Completate le operazioni di installazione del cantiere:
un operatore prosegue nello sbandieramento di presegnalazione del cantiere;
i rimanenti 3 componenti della squadra procedono alle seguenti attività:
    Scaricano il BOBCat dal Carrellone e lo allestiscono in modalità “fresa”;
    Circoscrivono l’area dell’intervento;
    Fresano la pavimentazione ammalorata;
    Rimuovono il fresato con il BOBCat allestito a “spazzatrice”;
    Accantonano il fresato da caricare successivamente su ;
    Preparano l’area con l’emulsione bituminosa;
    Scaricano da l’asfalto a caldo all’interno dello scavo;
    Stendono con il badile l’asfalto nella buca;
    Rullano la superficie
M
Al termine delle operazioni procedono a rimuovere la segnaletica coordinandosi con la Sala Radio così come da “Linee guida dell’Operatore su strada”.
M

## Slide 8
<number>
Manutenzione in house: chiusura buche a caldo
- Attività ad alto livello tecnologico non completamente automatizzata
- Attività molto remunerativa
- Tempi di intervento ridotti rispetto a quelli garantiti dalle imprese esterne
PUNTI DI FORZA E POSSIBILI SVILUPPI
Un ulteriore punto di forza sono gli interventi da realizzare all’interno delle AREE DI SERVIZIO in considerazione della gestione internalizzata delle stesse
Verranno inoltre analizzate modalità integrative per consentire interventi anche su corsie di Marcia Veloce o Sorpasso, sperimentandone la fattibilità in “bretella”.
Al termine della stagione invernale verra’ altresi’ avviato l’uso del termocontainer alfine di avere immediata disponibilita’ del materiale bituminoso per la stesa finale